| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję PETROL-GAZ |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator – Ewa Jędral PERN S.A. – ocena statystyczna oraz opracowanie sprawozdania z badań. e-mail: ewa.jedral@pern.pl; tel. 503-499-267 Koordynator – Rafał Sokołowski PERN S.A. – organizacja pobierania próbek i wykonania badań laboratoryjnych oraz opracowanie planu PT. e-mail: rafal.sokolowski@pern.pl; tel. 502-041-648 Weryfikator - Iwona Surawska LOTOS Lab e-mail: Iwona.Surawska@lotoslab.pl; tel. 503 999 524 |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Program badań biegłości ma charakter otwarty i jest adresowany do laboratoriów akredytowanych i przygotowujących się do uzyskania akredytacji w zakresie pobierania próbek ropy według PN-EN ISO 3170:2006, do firm kontrolnych oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji zajmujących się na co dzień pobieraniem próbek ropy naftowej. Dopuszcza się również udział instytucji niezrzeszonych w Klubie POLLAB. Kryteria uczestnictwa: Udział w szkoleniu BHP przeprowadzonym na terenie obiektu PERN S.A. w dniu pobierania próbek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobierania próbek oraz przebywania na terenie PERN S.A. Uczestnicy powinni posiadać ze sobą: dowód osobisty; odpowiednie wyposażenie do pobierania próbek, pojemniki o pojemności 1 l (pobierane będą próbki punktowe), własne etykiety do opisania próbek i własne formularze protokołów z pobierania próbek; odpowiednią odzież ochronną (zamiast ubrań roboczych o właściwościach antyelektrostatycznych mogą być kombinezony jednorazowe typu TYVEK, które posiadają właściwości antyelektrostatyczne), buty, kask, maskę ucieczkową oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Niezbędne jest też posiadanie odpowiednich atestów (dotyczy odzieży i butów). |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Szacowana liczba uczestników (próbkobiorców): ok 8. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Niniejsze badanie biegłości obejmuje ocenę sprawności i kompetencji uczestników do pobierania próbek ropy naftowej ze zbiorników lądowych, cylindrycznych, pionowych z dachem pływającym. Badanie biegłości zostanie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2022. Pobieranie próbek: Pobieranie próbek będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170:2006. Uczestnicy, podczas pobierania próbek i wykonywania innych czynności z tym związanych, powinni postępować w taki sam sposób, jak w przypadku rutynowego postępowania podczas pobierania próbek. Dodatkowo Koordynator zweryfikuje treść protokołów z pobierania próbek oraz etykiet próbek w odniesieniu do zaleceń PN-EN ISO 3170:2006. Badania laboratoryjne próbek: Pobrane próbki ropy naftowej zostaną poddane analizie w akredytowanym Laboratorium Ropy w Miszewku Strzałkowskim w zakresie poniższych parametrów: gęstość w temperaturze 15°C według ASTM D5002-22 zawartość wody według ASTM D4377-00 (2011). Laboratorium Ropy w Miszewku Strzałkowskim posiada wdrożony system zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 387. Koordynator zobowiązuje się zapewnić wykonanie badań próbek pobranych przez uczestników w warunkach powtarzalności. |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Nie dotyczy |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Wytyczne dla uczestników – niewłaściwa interpretacja zapisów programu badań biegłości przez uczestników. Zapisy normy PN-EN ISO 3170:2006 – nierzetelność stosowania zapisów i zaleceń normy przez uczestników. Pomiary własności fizykochemicznych próbek ropy naftowej – odstępstwa od warunków powtarzalności w trakcie wykonywania pomiarów laboratoryjnych parametrów fizykochemicznych pobranych próbek ropy naftowej. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Obiektem badań biegłości jest ropa naftowa przechowywana w zbiorniku lądowym, cylindrycznym, pionowym z dachem pływającym. W trakcie pobierania próbek Koordynator zapewnia integralność obiektu badań. Pojemniki z pobranymi próbkami, odpowiednio opisane przez uczestników, wraz z protokołami z pobierania próbek zostaną odebrane przez koordynatora i przekazane do Laboratorium Ropy mieszczącego się na terenie Bazy Ropy w Miszewku Strzałkowskim. Protokoły z pobierania oraz etykiety próbek będą weryfikowane pod kątem zgodności z zaleceniami normy PN-EN ISO 3170:2006. Koordynator zapewnia, że wszystkie przekazane przez uczestników próbki będą transportowane, przechowywane i badane w jednakowych warunkach. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Badania pobranych próbek zostaną wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium PERN S.A., co zapewnia uniknięcia zmowy i fałszowania wyników badań. Koordynator gwarantuje, że badania zostaną wykonane rzetelnie z należytą starannością, a ocena poszczególnych uczestników będzie bezstronna i niezależna. Każdy uczestnik otrzyma swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Miejsce pobierania próbek: PERN S.A.; Baza Miszewko Strzałkowskie; 09-472 Słupno k/Płocka. Uczestnicy podczas pobierania próbek i innych czynności z tym związanych powinni postępować w taki sam sposób jak w przypadku rutynowego pobierania próbek. Próbki będą pobierane ze zbiornika naziemnego, cylindrycznego pionowego z dachem pływającym. Rodzaj pobieranych próbek: próbka środkowa zgodnie z PN-EN ISO 3170:2006 (każdy uczestnik programu otrzyma informacje dotyczące wysokości słupa cieczy w zbiorniku). Wymagana objętość pobieranej próbki wynosi 1 l. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Termin składania zgłoszeń: 09.06.2023 r. Data badań biegłości: 21.06.2023 r. Data zakończenia programu i rozesłania sprawozdań: 16.10.2023 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 3170:2006. Badania laboratoryjne pobranych próbek zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami norm: ASTM D5002-22 – gęstość (w temperaturze 15°C), ASTM D4377-00 (2011) – zawartość wody. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności: Koordynator wykona ocenę jednorodności obiektu badań biegłości zgodnie z zaleceniami normy ISO 13528:2022 poprzez wyznaczenie międzypróbkowego odchylenia standardowego dla badanych parametrów. W tym celu dla każdego parametru ujętego w zakresie badań biegłości zostanie wykonana m-krotna (m ≥ 2) analiza g próbek pobranych przez Koordynatora z 1/2 wysokości słupa cieczy w zbiorniku oraz w odległości ±1 m od tego poziomu w warunkach powtarzalności. Ocena zostanie wykonana jeden dzień przed i na następny dzień po przeprowadzeniu zaplanowanej rundy badań biegłości. Miarą (nie)jednorodności obiektu badań jest międzypróbkowe odchylenie standardowe. Ocena stabilności: Analiza laboratoryjna badanych parametrów ropy naftowej będzie wykonana w warunkach powtarzalności w laboratorium zlokalizowanym w miejscu pobierania próbek, następnego dnia po pobraniu próbek. Pobrane próbki zostaną zabezpieczone oraz przechowywane w jednakowych warunkach przez koordynatora zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm badawczych. Postępowanie takie zapewni pełną odporność obiektu badań porównawczych na czynniki narażenia, w tym czynniki związane ze zmiennym warunkami w trakcie transportu próbek. W konsekwencji, można przyjąć, że udział (nie)stabilności krótkoterminowej związanej z transportem próbek w niepewności standardowej wartości przypisanej jest bliski 0. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Nie dotyczy. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Procedury ustalania kluczowych parametrów (xpt, u(xpt), σpt) badań biegłości będą wykorzystywać wyniki oznaczeń wybranych parametrów ropy naftowej, uzyskane przez laboratorium Koordynatora, dla próbek pobranych przez uczestników danej rundy badań biegłości. Zastosowane zostaną metody statystyczne minimalizujące wpływ wyników odstających (skrajnych), tj. odporne metody statystyczne, zgodnie z normą ISO 13528:2022. Sposób wyznaczania kluczowych parametrów zależeć będzie od liczby próbek, p, dostarczonych do analiz w laboratorium Koordynatora. Liczba dostarczonych próbek do oznaczania wybranych parametrów określa liczbę aktywnych uczestników w danej rundzie badań biegłości. Dla uczestników p ≥ 8 wartość przypisana (xpt), jej niepewność standardowa oraz odchylenie standardowe do oceny badań biegłości zostaną oszacowane z wykorzystaniem algorytmu A (ISO 13528:2015). Uzyskane zostaną tzw. odporne miary tych charakterystyk. Natomiast dla uczestników p < 8 Wartość przypisaną, jej niepewność standardową oraz odchylenie standardowe do oceny porównań biegłości będą estymować odporne statystyki dla każdego parametru ropy naftowej. |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Nie dotyczy |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Ocena wyników uzyskanych dla każdego parametru ropy naftowej w próbkach pobranych przez uczestników danej rundy badań biegłości zostanie przeprowadzona na podstawie wskaźnika z lub z’. Klasyfikacja wyników badania biegłości opartego na wskaźnikach z i z’ ¦z¦ ≤ 2 wynik zadawalający 2 < ¦z¦ < 3 wynik wątpliwy (sygnał ostrzegawczy) ¦z¦ ≥ 3 wynik niezadawalający (sygnał działania) W przypadku małej liczby wyników (p < 8) wskaźniki z i z’ nie są optymalną formą oceny biegłości uczestników. W takiej sytuacji bardziej odpowiednią miarą oceny jest wskaźnik błędu względnego D% i ten wskaźnik zostanie zatosowany. Klasyfikacja wyników badania biegłości opartego na wskaźniku D% ¦D%¦ ≤ δE wynik zadawalający ¦D%¦ > δE wynik niezadawalający (sygnał działania) gdzie δE – wartość maksymalnego dopuszczalnego błędu, MPE (ustalona przez Koordynatora). Do wypadkowej oceny próbkobrania zostanie zastosowany średni geometryczny wskaźnik zp lub średni geometryczny błąd względny Dp% wyznaczony na podstawie ocen za pomocą wskaźnika z / z’ lub błędów względnych D% dla parametrów, które były analizowane przez laboratorium Koordynatora. Klasyfikacja wyników badania biegłości pobierania próbek opartego na wskaźnikach zp i zp’ • zp ≤ 2 wynik zadawalający • 2 < zp < 3 wynik wątpliwy (sygnał ostrzegawczy) • zp ≥ 3 wynik niezadawalający (sygnał działania) Klasyfikacja wyników badania biegłości pobierania próbek opartego na wskaźniku Dp%: • Dp% ≤ δE wynik zadawalający • Dp% > δE wynik niezadawalający (sygnał działania) |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy. |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki badań oraz ocena pobierania próbek przez poszczególnych uczestników będą prezentowane w sprawozdaniu z badań biegłości w powiązaniu z przypisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym uczestnika. Sprawozdanie z badań biegłości będzie zawierać: nazwę i dane kontaktowe Organizatora, nazwisko (nazwiska), funkcja (funkcje) i podpis (podpisy): Koordynatora, Weryfikatora, osób autoryzujących sprawozdanie, datę wydania i status sprawozdania, liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania, oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników, numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu badania porównawczego, opis obiektu badań biegłości łącznie z informacjami dotyczącymi oceny jednorodności i stabilności, wyniki uczestników, dane statystyczne, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnością wartości przypisanej z zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną, sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań biegłości, podsumowanie dotyczące rezultatów działania uczestników, wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej. Sprawozdanie z badań biegłości zostanie przesłane do uczestników w formie elektronicznej, na wskazany adres mailowy |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Koordynator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości. Koordynator nie bierze odpowiedzialności za wady w opakowaniach lub ich nieszczelność nie powstałe z jego winy. |

| Koordynator | Rafał Sokołowski, PERN S.A. Baza Ropy w Miszewku Strzałkowskim; Laboratorium Ropy, 09-472 Słupno, tel. 502 041 648, rafal.sokolowski@pern.pl; Ewa Jędral, PERN S.A. Biuro w Warszawie, ul. Stawki 2B, 00-193 Warszawa, tel. 503 499 267, ewa.jedral@pern.pl, dnia 16.05.2023 r. nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Iwona Surawska, LOTOS-LAB, tel. 503 999 524, e-mail: Iwona.Surawska@lotoslab.pl, dnia 18.05.2023.2023 r. nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | Katarzyna Józefowicz, PERN S.A., tel. 519 155 637, katarzyna.jozefowicz@pern.pl; Mariusz Sakowicz, PERN S.A., tel. 502 041 648, mariusz.sakowicz@pern.pl; Członkowie Kolegium Sekcji dnia 18.05.2023 r. nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 4/2023

(wpisuje Sekretariat POLLAB)